## Slide 1
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
Կիսահաղորդիչների Ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶ
InAs մոնոբյուրեղի հիման վրա պատրաստված ֆոտոընդունիիչների օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրությունը
Կատարող՝ Անդրանիկ Բարսեղյան
Ղեկավար՝ Կարեն Ղամբարյան

## Slide 2: ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ներածություն
Գլուխ 1. Գրականության տեսություն
Գլուխ 2. Քվանտային կետերով ֆոտոընդունիչի պատրաստում
Գլուխ 3.Օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրությունը
3.1 Ֆոտոարձագանքի սպեկտրի ուսումնասիրությունը
3.2 Մակերևույթային դիմադրության ուսումնասիրությունը մոնոքրոմատիկ ճառագայթման դեպքում
Եզրակացություն
Գրականությու

## Slide 3: Աշխատանքի նպատակը
Ներկայացվող թեզի նպատակն է եղել ուսումնասիրել հեղուկային էպիտաքսիայի եղանակով աճեցված InAs քառաբաղադրիչ քվանտային կետերի օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը:
Քվանտային կետերը (ՔԿ) հետազոտվել են ատոմաուժային (ԱՈւՄ) (Asylum Research MFP-3D-AFM) մանրադիտակի միջոցով՝ ուսումնասիրվելով նրանց մորֆոլոգիան, մասնավորապես՝ նրանց ըստ իրենց չափերի բաշխումը: Ուսումնասիրվել են պատրաստված ֆոտոընդունիչների ֆոտոարձագանքի սպեկտրները: He-Ne լազերի ճառագայթմամբ հետազոտվել են քվանտային կետերով պատրաստված ֆոտոընդունիչների մակերևութային դիմադրության փոփոխությունը:

## Slide 4: Էպիտաքսիալ աճի երեք հիմնական տարբերակների սխեմա:

## Slide 5
ՀԷ-ով աճեցված InAs ՔԿ-երի ատոմաուժային մանրադիտակովստացված պատկերը
ՔԿ­երի խտությունը (6­8)∙109 սմ-2
Բարձրությունները 0.5-ից 20 նմ
Միջին տրամագծերը`10-ից 50 նմ
InAs տաքդիրի վրա աճեցված InAsSbP-ի ՔԿ

## Slide 6: ՖԸ-1 - InAs ֆոտոդիմադրություն: ՖԸ-2- InAs ֆոտոդիմադրություն ՔԿ-երով:
Օհմական հպակներ ստեղծելու նպատակով փոշեցրվել է Cr/Au: Դա իրագործելու հմար օգտագործվել է ջերմային վակուումային փոշեցրման (ՋՎՓ) տեխնոլոգիան

## Slide 7
Ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպի (ԻԿՍ-21) միջոցով հետազոտվել են ՖԸ-1(InAs), ՖԸ-2(InAs ՔԿ-երով) նմուշների ֆոտոարձագանքի սպեկտրների կախվածությունը ալիքի երկարությունից:

## Slide 8: InAsSbP/InAs ՔԿ-երի էներգետիկ գոտիական դիագրամ:
InAs տակդիր
InAsSbP ՔԿ-եր
Գ
InAsSbP ՔԿ-րին համապատասխանող՝ λ=3.48 մկմ, λ=3.68 մկմ, λ=3.89 մկմ ալիքի կլանում
λ=3.48 մկմ ալիքի կլանում

## Slide 9
He-Ne լազերի ճառագայթմամբ հետազոտվել են քվանտային կետերով պատրաստված ֆոտոընդունիչների մակերևութային դիմադրության փոփոխությունը: Որի օգնությամբ կարելի է կառավարել ալիքի երկարությունը λ` 3.39 մկմ ,1.15 մկմ, 0.6 մկմ։

## Slide 10: Դիմադրության հարաբերական փոփոխության կախվածությունը ճառագայթման հզորության խտությունից:
  Սենյակային ջերմաստիճանում λ=3.39 մկմ ալիքի երկարությամբ լազերային ճառագայթման դեպքում դիտվել է ֆոտոընդունիչի մակերևութային դիմադրության 17 % առավելագույն փոքրացում:

## Slide 11: Դիմադրության հարաբերական փոփոխության կախվածությունը ճառագայթման հզորության խտությունից:
  Սենյակային ջերմաստիճանում λ=1.15 մկմ ալիքի երկարությամբ լազերային ճառագայթման դեպքում դիտվել է ֆոտոընդունիչների մակերևութային դիմադրության 14 % առավելագույն փոքրացում:

## Slide 12: Եզրակացություն
  ՈՒսումնասիրվել է ՀԷ միջոցով արդյունաբերական InAs տակդիրի վրա In-As-Sb-P քառաբաղադրիչ հեղուկ ֆազից, Ստրանսկի-Կրաստանով մեթոդով աճեցված ՔԿ-երեր: Պատրաստվել են միջին ենթակարմիր (2-5մկմ) տիրույթի ՔԿ-երով ֆոտոընդունիչներ:
  Նկատվել է Ֆոտոարձագանքի սպեկտրի լայնացում պայմանավորված ՔԿ-երով (3.7 մկմ-ից միչև 4 մկմ): Այսպիսով ՔԿ-երի առկայությունը դիտարկվող համակարգում ապահովեց ֆոտոարձագանքի մեծացմանը:
  Սենյակային ջերմաստիճանում λ=1.15 մկմ ալիքի երկարությամբ լազերային ճառագայթման դեպքում դիտվել է ֆոտոընդունիչների մակերևութային դիմադրության 14 % առավելագույն փոքրացում, իսկ λ=3.39 մկմ-ի դեպքում` միչև 17 %:
  Մոնոբյուրեղային InAs տակդիրի հիման վրա պատրաստած ՖԸ-1-ի համար դիտվել է միայն մեկ մաքսիմում, որը դիտվել է 3.48 մկմ ալիքի երկարության դեպքում: ՖԸ-2-ի համար դիտվել է λ=3.48 մկմ, λ=3.68 մկմ, λ=3.89 մկմ մաքսիմումներ:
  0.14 Վտ/սմ2 հզորության խտության դեպքում 1.15 մկմ ալիքի համար դիտվել է մոտ 10 % մակերևույթային դիմադրության փոփոխություն, իսկ 3.39 մկմ-ի համար` 16 %, այսինքն 1.6 անգամ ավելի շատ:
  Տվյալ արդյունքները կարևոր են հատկապես սենյակային ջերմաստիճանում աշխատող ինֆրակարմիր տիրույթի ֆոտոընդունիչների համար:

## Slide 13: Շնորհակալություն